随安保M1功能介绍

随安保M1是一款用于摩托车、电瓶车的安全定位器，也可以用于普通家用轿车、载重货车、客运汽车等的定位和报警防盗。

1.包装盒描述(注意：包装盒上的序列号是不能绑定的，用户在绑定设备的时候需要绑定产品背面的序列号。

- 硬件描述

3.安装注意事项

①M1可适配9V-80V区间的直流电压，安装时请分清电源正负极（红正黑负）。

②通电后，亮绿灯表示GPS定位成功，即GPS可正常接收和传输定位信息；红灯亮表示GPRS连接成功，即M1可将各种检测信息数据通过内置的物联网卡传到服务器 ，并通过服务器传到随安保24小时接警中心和与本设备关联的手机APP。

③指示灯状态只会在通电前5分钟内指示，5分钟后指示灯会熄灭。

④选择安装的位置要注意避免设备被金属物覆盖或者遮挡，并注意避免雨水进入产品内部，尽量将设备正面朝上，否者会影响到设备信号接收和上传。

⑤在插口对接的时候，千万不要插反了，插反容易短路烧坏设备。

4.功能介绍

M1具有设备追踪、轨迹查询、震动报警、移动报警、越界提醒、低电压报警、随安保接警中心等功能，

设备追踪：采用双模定位（GPS卫星定位+基站定位），在室外GPS卫星信号强的情况下默认使用GPS定位，在室内卫星信号差，自动转换成基站定位，这样就真正做到定位无死角。定位更准确，性能更加稳定。手机下载安装随安保APP，用户可随时通过手机远程实时追踪查看设备当前的位置信息，包括GPS坐标、地址、距离、速度、电量、海拔高度和定位时间等。

轨迹查询：通过手机APP可回放查看30天内行车轨迹记录，位置、行驶速度、海拔高度等信息实时显示。

震动报警：设备在开启震动检测状态下，当设备检测到震动，即可将震动报警信息发送到服务器并推送到24小时接警中心和手机APP。

移动报警：设备在开启移动检测状态下，如果设备移动距离超出手机APP预设距离时，设备即可感应到当前的位置变化并将移动报警信息发送到服务器并推送到24小时接警中心和手机APP。

低电压报警：当设备的电量低于10%时，设备会将低电压报警信息发送到手机APP，提醒用户及时为设备充电。

越界提醒：通过在地图上手动画框的方式设定越界范围，当车辆进出用户设定的范围时，设备将会将越界报警信息发送到服务器并推送到手机APP，可设置多个越界提醒的范围框。

随安保接警中心：为避免用户因为手机没信号或者网络不好等原因，不能及时接收到APP的报警信息，随安保公司成立了专门的24小时接警中心，及时地电话告知用户产生的报警信息。

- 系统框图

6.M1的使用场景

电瓶车、摩托车、轿车：安全定位器，起到防盗作用

火车、客运汽车公司：定位、防盗、管理车队

7、产品参数

型号：M1

内置电池：500mAh

输入：DC 9V-80V

额定电流：＜5mA

尺寸：L91*W45*H15mm

使用环境：-10℃~55℃

相对湿度：≦95%

二、随安保操作介绍

随安保的操作主要体现在手机APP的操作。

1.下载软件：

①扫描设备上的二维码下载（暂不支持微信扫码，用浏览器的扫码工具）

②应用市场用直接输入随安保即可下载

2、下载完成后，点击右下角“立即注册”，进入后根据提示进行注册

- 注册完成后，输入注册的号码和密码

- 登陆进入后，点击左下角“服务平台”选择“综合服务平台”

- 选择完成后，进入“我的设备”，点击右上角“+”，根据安装的设备选择绑定

- 选择好设备后，可选择“手动绑定”（输入设备标签上的序列号，输入设备名称）、“扫码绑定”（扫码绑定：扫描设备上面的标签）

- 输入好序列号和名称后点击完成，则设备已绑定成功，点击设备，进入地图定位界面